## Slide 1: Absicherung des Internets der Dinge
Welche Mechanismen können
auf limitierten Geräten verwendet werden?

## Slide 2: Überblick
Was ist das Internet der Dinge?
Sicherheitsaspekte im IoT
Smart Home
Industrie 4.0

## Slide 3: Rückblick
Telemetrie
  Gr. „tele“ = fern und gr. „metron“ = messen  Fernerfassung von Werten
Machine-to-Machine (M2M)
  Autonome Kommunikation zwischen technischen Geräten
  Seit langem im Einsatz, z.B. Wetterdaten Überwachen von Fahrzeugen
Ubiquitous Computing
  Ausrüstung von Alltagsgegenständen mit Informationstechnik
Internet der Dinge (IoT)
  Allgegenwärtigkeit von kommunikationstechnischen Infrastrukturen
  Selbstständige Kommunikationsfähigkeit von (drahtlos) vernetzten Objekten
  Verknüpfung der virtuellen mit der dinglichen Welt
Notes: Ubiquitous Computin: Alltagsgegenstände :
    Erhalten eigene Rechenleistung, Sensorik und Aktorik
    Sind vernetzt
- in der Lage ihren Zustand oder Umgebung zu erfassen, zu übertragen, auszuwerten
sowie mit anderen Kommunikationspartnern auszutauschen

## Slide 4: Sicherheitsaspekte im IoT
Heizungsanlage
Webinterface mit Sicherheitsproblem
Auslesen der Passwörter
Smart TV
Ausspähen von Bild und Ton über
integrierte Kamera/ Mikrofon
Notes: 2020…Artikel aus dem Jahre 2013

## Slide 5: 1) Unsichere Web Interfaces
Potentielle Probleme
Account Enumeration
Cross-site Scripting (XSS)
SQL-Injection
Schwache Anmeldedaten
Sicherheitsmechanismen
Validierung der Eingaben
Passwort-Recovery-Mechanismus robust (kein Hinweis auf gültigen Account)
Anmeldedaten nicht offen darlegen (Netzwerkverkehr)
Account-Sperre nach 3-5 falschen Anmeldeversuchen

## Slide 6: 2) Unzureichende Authentifikation/Autorisierung
Potentielle Probleme
Unzureichende Passwortkomplexität
Schwacher Schutz der Anmeldedaten
Unrechtmäßige Erhöhung von Rechten
Sicherheitsmechanismen
Hohe Passwortkomplexität
Verschlüsselung der Anmeldedaten
Zwei-Faktor-Authentifizierung wo möglich
Sichere Passwort-Recovery Mechanismen

## Slide 7: 3) Unsichere Netzwerk Services
Potentielle Probleme
Buffer Overflow
Offene Ports als Angriffspunkt
Denial-of-Service (DoS)
Angreifbare Services
Sicherheitsmechanismen
Nur notwendige Ports offen  Portscanner
Angreifbarkeit für DoS-Angriffe kann mit Tools geprüft werden
Bestimmte Ports und Services sollten nicht über Internet (z.B. Universal Plug and Play (UPnP)) zugänglich sein

## Slide 8: 4) Mangelnde Transportverschlüsselung
Potentielle Probleme
Unverschlüsselte Services
Führt potentiell zur Verletzung aller Schutzziele
Sicherheitsmechanismen
Nutzung von Verschlüsselungsprotokollen(SSL,TLS)
Wenn nicht möglich, nutze andere (industrielle) standardisierte Verfahren

## Slide 9: 5) Datenschutz/ Privatsphäre
Potentielle Probleme
Verletzung der informationellen Selbstbestimmung
Sammeln von personenbezogenen Daten
Sicherheitsmechanismen
Privacy by Design
Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Anonymisierung und Pseudonymisierung
Wenn Speicherung erforderlich  Verschlüsselung
Nur autorisierte Subjekte dürfen Zugriff haben

## Slide 10: 6) Unsichere Cloud-Schnittstellen
Potentielle Probleme
Account Enumeration
Zugriff auf Anmeldedaten
Sicherheitsmechanismen
Validierung der Eingaben
Anmeldedaten nicht offen darlegen (Netzwerkverkehr)
Account-Sperre nach 3-5 falschen Anmeldeversuchen
Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo möglich

## Slide 11: 7) Unsichere Mobile-Interfaces
Potentielle Probleme
Account Enumeration
Zugriff auf Anmeldedaten
Sicherheitsmechanismen
Validierung der Eingaben
Anmeldedaten nicht offen darlegen (Netzwerkverkehr)
Account-Sperre nach 3-5 falschen Anmeldeversuchen
Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo möglich

## Slide 12: 8) Unzureichendes Maß an Sicherheitskonfiguration
Potentielle Probleme
Mangelnde Granularität
Mangelnde Passwort-Sicherheitsoptionen
Kein Sicherheits-Monitoring
Kein Sicherheits-Logging
Sicherheitsmechanismen
Trennung zwischen User und Admin
Möglichkeit der Datenverschlüsselung bieten
Starke Passwort-Richtlinien
Logging von sicherheitsrelevanten Ereignissen
Monitoring von Handlungen

## Slide 13: 9) Unsichere Software/ Firmware
Potentielle Probleme
Einspielen von Schadsoftware bei Updates
Firmware enthält sensitive Daten
Probleme durch veraltete Versionen
Sicherheitsmechanismen
Privacy by Design
Update-Funktionalität
Verschlüsseltes Update-File
Übertragung der Updates über verschlüsselten Kanal
Update sollte signiert und verifiziert sein

## Slide 14: 10) Mangelnde physikalische Sicherheit
Potentielle Probleme
Zugang zu Daten über z.B. USB
Entwendung von Speichermedien
Sicherheitsmechanismen
Speichermedium darf nicht leicht entfernbar sein
Daten auf diesem sollten verschlüsselt sein
Schnittstellen nur für autorisierte Handlungen verwendbar
Device muss schwer auseinandernehmbar sein

## Slide 15: Smart Home - Anwendungsbereiche

## Slide 16: Sicherheitsrelevanz von Smart Home-Geräten

## Slide 17: Sicherheitsmechanismen im Smart Home
Software
Sicherheit schon in Planung berücksichtigen (im Nachhinein oft schlecht)
Verschlüsselungen nach dem Stand der Technik (z.B. AES 128 Bit)
Zugang/ Übertragung
leitungsgebundener Übertragung dem WLAN oder anderen Funk-Übertragungs-wegen vorzuziehen
Andernfalls in jedem Fall Verschlüsselung und lange, komplexe Passwörter
Firewall mit MAC-Filter
Hardware
Bei Erkennung von Gefahr (unberechtigter Fremdzugriff, Manipulation, Sabotage etc.)  Trennung vom Internet
Notes: Advanced Encryption Standard

## Slide 18: Welche Anwendung findet das IoT im industriellen Bereich?
Notes: Advanced Encryption Standard

## Slide 19: IKT-Bereiche in Unternehmen
Übliche Unterscheidung zwischen zwei Bereichen:
  Produktions-IT (Controller o.ä.)
  Business-IT (CMS, allgemeine Datenerfassung etc.)

## Slide 20: Was ist Industrie 4.0?
Industrie 4.0 vernetzt beide IT-Bereiche, es entstehen cyberphysikalische Systeme (CPS)
CPS sind:
  Beschränkt in ihrer Rechenfähigkeit
  Beschränkt in ihrem Energieverbrauch
  Müssen rund um die Uhr ihre Aufgaben erfüllen (zeitlicher Druck)
  Sind oftmals zertifiziert!

## Slide 21: Was für Probleme verbergen sich dahinter?
Vernetzung beider „Welten“ beherbergt Probleme aus beiden Bereichen
Neue Verwundbarkeiten und Probleme
Computerviren der Desktop-PCs bereiten sich auf Produktionsanlagen aus
Sicherheitspatches können nicht ohne weiteres aufgespielt werden (zertifiziert)
Verschiedene Anforderungen an jeweiliges Untersystem

## Slide 22: Was bedeutet dies genau?
Insbesondere Sicherheitsanforderungen verschieden (Umsetzung nicht trivial):
Firewalls, VPNs oder SSL/TLS nicht im Produktionsumfeld anwendbar, da dies möglicherweise einen Eingriff in die Komponenten benötigt
Zertifizierung unter Umständen ungültig!
Zusätzlich können dadurch Latenzen entstehen, was in vielen Fällen nicht akzeptabel ist
Angreifer können hier sogar physikalischen Zugriff auf die Geräte haben

## Slide 23: Industrie 4.0 in einem Bild

## Slide 24: Cloud-Computing ist in...

## Slide 25: ...es gibt aber auch Bedenken

## Slide 26: Herausforderungen in der Industrie 4.0
Schutz der Daten bereits dort ansetzen, wo diese erhoben werden (Sensoren)
Die Übertragung zur Cloud muss sicher sein
Zugriffskontrolle in der Cloud
Datenschutz!
 „Sicher vom Sensor bis in die Cloud!“

## Slide 27: Wir konzentrieren uns auf
Einführung in die Cloud-Sicherheit, Vorstellung der grundlegenden Konzepte
Absicherung von Komponenten mit beschränkten Ressourcen (wie beispielsweise Controller)

## Slide 28: Die Cloud
Verteilung auf mehrere Server bietet eine hohe Verfügbarkeit
Cloud-Computing spart Kosten ein (Fernwartung)
Was muss alles abgesichert werden?
  Übertragung der Daten zwischen Cloud-Service und Maschine
  Speicherung der Daten in der Cloud
  Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten
  Kommunikation mit der Cloud über das Internet (viele Knotenpunkte zwischen Sender und Empfänger)

## Slide 29: „Trusted Cloud“
Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Böswillige Systemadministratoren sollen nicht auf Daten in der Cloud zugreifen können
Speziell gesicherte Serverschränke
Verschlüsselte Speicherung in Datenbanken
Bei der Verarbeitung nur im flüchtigen Speicher
Server fahren runter, falls Unberechtigten den Schrank aufschließen
Auch verschlüsselte Speicherung auf den Datenträgern

## Slide 30: Zugriffsbeschränkungen für Cloud-Dienste
Rollenbasierte Zugriffskontrolle denkbar, aber bei möglicher Schwachstelle könnten die Softwarekontrollen umgangen werden
besser: Attributbasierte Verschlüsselungssysteme
Diese erlauben es, dass nur Schlüssel verwendet werden können, die gewisse Attribute besitzen
Diese Attribute ermöglichen es Zugriffsberechtigungen direkt in die verschlüsselten Daten oder kryptografischen Schlüssel zu kodieren

## Slide 31: Attributbasiertes Verschlüsselungssystem
Öffentlicher Schlüssel von einer Dritten Instanz ausgestellt (PKG)
Ein Empfänger kann nur entschlüsseln, wenn er die nötigen Attribute besitzt
PKG stellt auch den privaten Schlüssel aus
Beim Verlassen der Gruppe  Schlüssel entziehen, erneute Verschlüsselung der Daten mit neuem Schlüssel

## Slide 32: Suchen nach Daten
Daten nur verschlüsselt vorzufinden, Problem bei der Suche!
Lösung: Searchable Encryption
Verwendung von kryptografischen Verfahren, welche die Suche auf verschlüsselten Daten zulassen
Nach Finden  Übertragung der verschlüsselten Daten zum Anwender, welcher die Daten nun entschlüsseln kann

## Slide 33: Komponenten mit beschränkten Ressourcen
Was ist ein Gerät mit beschränkten Ressource
                Besitzen nicht immer ein Betriebssystem
                Beschränkt in Größe und Leistung
                Müssen sparsam sein
                Müssen dabei schnell bleiben
                Müssen zuverlässig sein

## Slide 34: Sicherheit eines solchen Geräts
Zwei verschiedene Sicherheitsbereiche:
Sicherheit bei der Datenübertragung
Absicherung des Gerätes selbst
Die Verschlüsselung der Datenströme unterscheidet sich nur bedingt von bekannten Systemen, wir konzentrieren uns auf die Absicherung des Gerätes selbst

## Slide 35: Warum muss man das Gerät absichern?
Ein Arbeiter könnte ein Gerät manipulieren, was tun?
PUFs (Physical Unclonable Functions) können verwendet werden um Produktteile zu identifizieren
Ebenfalls werden Schlüssel sicher im System gespeichert (SoC)
Auf Secure ROM kann physisch nicht zugegriffen werden
Die Buse des SoC können nicht abgehört werden

## Slide 36: Physical Unclonable Function
Idee: keine zwei Stromkreise sind identisch!
Eine PUF erzeugt ein Geheimnis, welches ein Produktteil identifizieren/ authentifizieren kann
Sie muss einfach durchzuführen sein, aber schwer zu fälschen
Hardwareversion einer Einwegfunktion (will man erreichen)

## Slide 37: PUF – Ein Beispiel
Challenge: c
Response r = f(c)
Hier MUX-PUF:
Für jede Challenge hat ein (integrierter) Schaltkreis die gleiche Respone
Für jede Challenge haben unterschiedliche (integrierte) Schaltkreise unterschiedliche Responses

## Slide 38: Was bedeutet dies für das Gerät?
Ein Gerät könnte mit PUFs die eigenen Komponenten im besten Fall identifizieren
Es entstehen also Geräte, die in der Produktion auf Verwendung von originalen Teilen geprüft werden können
Diebstahl oder Manipulation wird dadurch erschwert!

## Slide 39: Fazit
Industrie 4.0 erbt Schwachstellen aus den beiden IT-Bereichen
Neue Sicherheitsanforderungen müssen beide schützen
Schutz der Bauteile, der Kommunikation und der Cloud als zentrale Verwaltung
Viele Bereiche müssen noch optimiert werden, Forschungsbedarf!

## Slide 40: Quellen
E. Eppinger et al. (Hrsg.), Dienstleistungspotenziale und Geschäftsmodelle in der Personalisierten Medizin, © Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2015
R. Watson, 50 Schlüsselideen der Zukunft, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014
Open Web Application Security Project (OWASP), OWASP Internet of Things Top 10, 2014, Online unter URL: https://drive.google.com/file/d/0B52IUvO0LP6ON2 VzZVFkNGF6aVE/view?pli=1
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Smart Home und Connected Home, Sicherheitsempfehlungen für Hersteller, Fachhändler und Handwerker, Düsseldorf, 2014
Eckert C. & Fallenbeck N. (2015): „Industrie 4.0 meets IT-Sicherheit: eine Herausforderung!“, Berlin Heidelberg 2015
Devadas, S.: Physical Unclonable Functions and Applications, online unter: http://people.csail.mit.edu/rudolph/Teaching/Lectures/Security/Lecture-Security-PUFs-2.pdf
Wind River Systems (2015): Security in the Internet of Things, online unter: http://www.windriver.com/whitepapers/security-in-the-internet-of-things/wr_security-in-the-internet-of-things.pdf
Anoop MS (2008): Security needs in Embedded Systems, online unter: https://eprint.iacr.org/2008/198.pdf
Channelpartner: http://www.channelpartner.de/a/security-services-fuer-industrie-4-0,3044992
Eckert C. (2014): IT-Sicherheit und Industrie 4.0, online unter: http://www.i40.de/wp/wp-content/uploads/2015/04/IT-Sicherheit-und-Industrie-4.0.pdf
MUX-PUF: online unter: http://studiopresence.com/client/verayo/technology

## Slide 41: Quellen – Bilder (1)
http://www.n-droid.de/wp-content/uploads/2015/01/Internet-der-Dinge.png
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vaillant-Heizungen-mit-Sicherheits-Leck-1840919.html
http://www.stern.de/digital/homeentertainment/samsung-fernseher--smart-tv-kann-via-dvb-t-gehackt-werden-6190476.html
http://imagescdn.tweaktown.com/news/3/9/39828_01_fbi_investigates_reported_theft_of_1_2_billion_internet_credentials.jpg
http://i.wfcdn.de/teaser/660/11753.jpg
http://www.androidmag.de/wp-content/uploads/2013/05/Biometrics.jpg
http://www.nano-itdesign.de/imgs/netzwerke_1.jpg
https://detektiv-lux.de/achtung-email-anbieter-stellen-ab-heute-auf-transportverschluesselung-um/
http://www.fruehgeborene-bildung.de/fotos/mainTitle/bi_neuesweb.png
http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/stokkete/stokkete1204/stokkete120400163/13410590-futuristische-anzeige-cloud-computing-touchscreen-schnittstelle.jpg
http://designshack.net/wp-content/uploads/lesson1.jpg
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Smart Home und Connected Home, Sicherheitsempfehlungen für Hersteller, Fachhändler und Handwerker, Düsseldorf, 2014

## Slide 42: Quellen – Bilder (2)
http://praxisit.net/tl_files/inhalte/bilder/hardnsoftware.png
http://acadtech.gwu.edu/sites/acadtech.gwu.edu/files/image/13030015p3-app%20icons.jpg
http://www.computerbetrug.de/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_30881854_S.jpg
https://fasab.files.wordpress.com/2012/05/image023.jpg
http://www.renewbl.com/wp-content/uploads/2009/03/werkiii_70.jpg
http://s.hswstatic.com/gif/hammer-1.jpg
http://images.channelpartner.de/images/computerwoche/bdb/2506412/890x.png
https://www.bitkom.org/Presse/Pressegrafik/2015/M%C3%A4rz/150306_CloudMonitor/BITKOM-Grafik_Cloud_Computing(1).jpg
http://www.cloud-tresor.de/wp-content/themes/tresor/images/logo_trusted_cloud.jpg
Eckert C. & Fallenbeck N. (2015)
http://www.cs.berkeley.edu/~prabal/research/embedded/epic.jpg
Anoop MS (2008)
MUX-PUF